Ю.А. Бабкин

Современный взгляд на построение телекоммуникационной инфраструктуры Арктической зоны России в

новых геополитических условиях

Согласно Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года на втором этапе (до 2020 года), в частности, предусматривается завершение создания современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИТС) в целях образования единого информационного пространства Российской Федерации [1-3].

К основным особенностям, усложняющим процесс организации связи в Арктической зоне Российской Федерации, можно отнести:

— сложные климатические и физико-географические условия;

— сложности с доставкой оборудования, отсутствие морской навигации в период с октября по май;

— практически полное отсутствие инфраструктуры связи, навигации, мониторинга обстановки;

— отсутствие системы оперативного спутникового мониторинга     высокого пространственного разрешения;

— ограниченные возможности использования спутниковой связи на территориях выше 75-80 градусов северной широты и др.

С учетом изложенного, при принятии решения по организации связи, в том числе и на последующих этапах развития системы связи, необходимо рассматривать все возможные варианты с применением перспективных технических направлений.

Филиал ФГУП ЦНИИС - ЛО ЦНИИС в рамках проведенных НИОКР разработал предложения по построению системы связи в Арктической зоне.

Так, например, при выборе технологий физического уровня, организации линий доступа и линий связи с сетями операторов связи, в случае наличия технической возможности различных вариантов реализации, рекомендуется рассматривать варианты в следующем порядке (от наиболее предпочтительного варианта к наименее предпочтительному):

— кабельные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);

— кабельные медные линии связи;

— радиорелейные линии связи (РРЛ);

— спутниковые линии связи (СЛС);

— тропосферные линии связи [4-7].

Для обеспечения подвижной связи целесообразно комплексное использование доступных средств, обеспечивающих мобильность пользователя: услуг операторов сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, сетей беспроводного широкополосного доступа, средств и сетей транкинговой радиотелефонной связи, средств и сетей УКВ и КВ радиосвязи, средств спутниковой связи.

При комплексном использовании доступных средств подвижной связи также рекомендуется определять приоритетность их использования в  определенном порядке:

— услуги сетей операторов подвижной радиотелефонной (сотовой) связи и сетей беспроводного широкополосного доступа;

— средства и сети транкинговой радиотелефонной связи;

— средства и сети УКВ радиосвязи;

— средства и сети КВ радиосвязи;

— средства спутниковой связи [4-7].

Важным элементом создаваемой ИТС должны стать магистральные сети связи, реализованные с применением подводных волоконно-оптических линий связи (ПВОЛС), которые функционировали бы в интересах как Арктической зоны, так и всего государства, а также могли использоваться для организации транзита международного трафика (рис.1).

Рис. 1 Вариант магистральной сети связи с применением ПВОЛС.

Одной из задач является создание средств измерений и контроля линейного тракта для ПВОЛС магистрально-распределенного типа, входящих в состав аппаратурно-кабельного комплекса, предназначенных для автоматизированного контроля оптических и электрических параметров ПВОЛС и управления измерениями в процессе сборки и прокладки подводного кабеля.

Так, в процессе выполнения [8] были получены следующие результаты:

— проанализирован мировой опыт выполнения подобных работ, а также требований российских и международных стандартов по перечню и точности проводимых измерений;

— проработаны физические основы распространения электрических и оптических сигналов по комбинированным кабелям связи, условия эксплуатации которых определяются агрессивным влиянием окружающей среды на компоненты тракта передачи информации, а также возможными преднамеренными деструктивными несанкционированными воздействиями на его элементы;

— определены особенности применения прокладываемых ПВОЛС совместно с оборудованием спектрального уплотнения каналов, предъявляющего повышенные требования к используемому тракту передачи, в особенности в части дисперсионных искажений;

— на основе произведенных расчетов осуществлено ранжирование измеряемых параметров, проведено ограничение их перечня и обоснован выбор;

— осуществлен выбор аппаратных средств, входящих в состав разрабатываемого измерительного комплекса, путем решения многокритериальной задачи с учетом требований минимизации количества измерений при заданной их точности;

— решена задача создания специального программного обеспечения, позволяющего автоматизировать целевые функции, возложенные на реализуемый измерительный комплекс.

Предварительные расчёты показывают, что ПВОЛС, проложенная в Арктической зоне, может существенно, на 30-50 миллисекунд ускорить обмен информацией не только для абонентов, но для связи с другими регионами страны.

Наряду с выполнением НИОКР в Российской Федерации ведутся практические работы по реализации проекта строительства скоростной ПВОЛС по маршруту Магадан — Сахалин — Камчатка. Выполнение этого проекта в ближайшей перспективе до 2017г. позволит получить необходимые компетенции:

— освоить эксплуатацию судна кабелеукладчика в сложнейших климатических условиях и ограниченной навигации в Охотском море,

— применять технологии глубоководной прокладки волоконно-оптического кабеля в грунт и на дно;

— осуществлять автоматизированный контроль оптических и электрических параметров ПВОЛС в процессе сборки и прокладки для подтверждения характеристик и др. (рис.2).

Рис.2. Проект строительства скоростной ПВОЛС по маршруту Магадан — Сахалин — Камчатка.

Это позволит оказывать услуги широкополосного доступа к сети Интернет, получить доступ к электронным государственным услугам, дистанционному образованию, телемедицине, другим услугам населению Камчатского края и Магаданской области и станет важным шагом к устранению цифрового неравенства в регионах Сибири и Дальнего Востока России.

Для обеспечения устойчивой связи на территориях за пределами 76-й параллели северной широты необходимо создание системы спутниковой связи и вещания с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах (ССС ВЭО).

В рамках «Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы» планируется увеличить орбитальную космическую группировку связи и вещания с тридцати двух космических аппаратов до сорока одного. Увеличение спутниковой группировки к 2025 году позволит повысить пропускную способность персональной спутниковой связи в 1,3 раза, системы трансляции — в 3,3 раза, что позволит предоставлять телекоммуникационные услуги спутниковыми средствами на всей территории страны, в том числе в стратегически важном для России Арктическом регионе.

Помимо организации ССС ВЭО имеется возможность использования средств спутниковой подвижной связи: Iridium, Inmarsat, российской многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец-Д1М» для организации подвижной связи в регионах, где данные системы обеспечивают покрытие зоны ответственности, как резервной системы, при отсутствии возможности использования других средств подвижной связи [9-10].

МСПСС «Гонец-Д1М» построена на базе низкоорбитальных космических аппаратов и предназначена для предоставления услуг связи абонентам в глобальном масштабе, обеспечивает полное покрытие Арктического региона, включая приполярный и полярный районы (рис.3).

Рис.3. Обеспечение судов средствами связи МСПСС «Гонец» на Севморпути.

(http://gonets.ru).

Таким образом, преимущества предлагаемых принципов, комплексного подхода и технических решений по развитию системы связи в Арктической зоне Российской Федерации заключаются в том, что при их соблюдении в перспективе будет обеспечено формирование системы связи, которой присущи такие важные свойства, как:

— устойчивое функционирование в различных режимах и возможность гибкой адаптации к новым условиям работы;

— обеспечение надежного и качественного обмена информацией в форме речи, данных и видео на всех уровнях иерархии сети связи;

— поддержка максимально возможного уровня комплексной безопасности (включая, в первую очередь, информационную безопасность);

— возможность эволюционного развития при формировании спроса на новые виды телекоммуникационных и информационных услуг;

— возможность максимальной унификации и автоматизации процессов управления связью.

К основным направлениям научно-исследовательской работы по достижению поставленных  целей можно отнести:

— повышение структурной устойчивости к преднамеренным и непреднамеренным воздействиям на телекоммуникационную сеть (ТКС) Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктического побережья Российской Федерации, являющейся главной (первичной) составляющей ИТС;

— повышение пропускной способности ТКС;

— минимизация затрат (материальных, финансовых и временных) на проектирование, строительство и эксплуатацию ТКС;

— повышение устойчивости системы тактовой сетевой синхронизации (ТСС) создаваемых и действующих ТКС;

— создание системы точного времени (СТВ) для ИТС;

— решение проблем внедрения глобальных спутниковых навигационных систем экстренного реагирования при авариях на формируемых международных автомобильных маршрутах Баренцева региона, в том числе на базе российской системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»;

— обеспечение безопасности ТКС и др.

Литература

1. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утверждена Президентом Российской Федерации от 20 февраля 2013 г.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г.  № 366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

3. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации».

4. Научно-технический отчет НИР  «Анализ технологии комплексного использования и взаимодействия РСЧС, ЦУКС, ОКСИОН, арктических центров для организации и обеспечения работ в морском поиске и спасании в Арктическом регионе». Санкт-Петербург, Филиал ФГУП ЦНИИС-ЛО ЦНИИС, 2012.

5. Научно-технический отчет НИР «Разработка предложений по совершенствованию системы связи МЧС России на период до 2025 года». Санкт-Петербург, Филиал ФГУП ЦНИИС-ЛО ЦНИИС, 2014.

6. Разработка предложений по построению системы связи в Арктической зоне с учетом специфики спасательных операций МЧС России. / Бабкин Ю.А. Федоров А.В. // Центральный научно-исследовательский институт связи. Санкт-Петербургский филиал. Сборник научных трудов — 2015 — Том 1 — с.48-53.

7. Основные подходы к созданию и развитию инфраструктуры связи и систем мониторинга арктических центров МЧС России. / Бабкин Ю.А. Федоров А.В. // Центральный научно-исследовательский институт связи. Санкт-Петербургский филиал. Сборник научных трудов — 2015 — Том 1 — с.153-157.

8. ТП и РКД СЧ ОКР «Разработка комплекса средств измерений и контроля для аппаратурно-кабельного комплекса и предложений по проектированию и строительству подводных волоконно-оптических линий связи (ПВОЛС) магистрально-распределительного типа с коммутацией оптических каналов связи», шифр «Бум-3ИК». Санкт-Петербург, Филиал ФГУП ЦНИИС-ЛО ЦНИИС, 2015.

9. РКД СЧ ОКР «Создание комплекса предоставления услуг связи и комплексов программно-аппаратных средств информационного взаимодействия элементов наземной инфраструктуры МСПСС «Гонец-Д1М». Санкт-Петербург, Филиал ФГУП ЦНИИС-ЛО ЦНИИС, 2014.

10. ТП и РКД СЧ ОКР «Создание автоматизированной системы расчетов центра управления  многофункциональной системой персональной спутниковой связи  «Гонец-Д1М», шифр «Гонец-ЦУС-АСР». Санкт-Петербург, Филиал ФГУП ЦНИИС-ЛО ЦНИИС, 2015.